Инструкции по эксплуатации

766

Ручная кабельная лебёдка

(номер 50182021)

Модель М5

|  | Перед эксплуатацией или обслуживанием данного устройства прочитайте и уясните все инструкции по эксплуатации и меры безопасности, приведенные в этом руководстве. |
| --- | --- |

Важная информация по безопасности

|  | Символ предупреждения о необходимости соблюдения мер безопасности |
| --- | --- |
| Данный символ используется для привлечения внимания пользователя к опасным или небезопасным операциям, которые могут привести к ранениям или нанесению материального ущерба. Находящееся рядом с этим знаком слово указывает на степень опасности. После этого слова приводится сообщение, содержащее информацию, необходимую для того, чтобы предотвратить или избежать опасности. |
| ОПАСНО |
| Наличие опасности, которая, если ее не избежать, приведет к серьезному ранению или смерти. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| Опасность, которая, если ее не избежать, может привести к серьезному ранению или смерти. |
| ВНИМАНИЕ |
| Опасные или небезопасные операции, которые, если их не избежать, могут привести к ранению или материальному ущербу. |
|  | ОПАСНО |
|  | Перед использованием или обслуживанием данного устройства прочитайте и уясните все инструкции по эксплуатации и безопасности, приведенные в этом руководстве. Несоблюдение мер безопасности при использовании данного устройства может привести к серьезному ранению или смерти. |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
|  | Места, в которых можно прищемить руки. Во избежание получения травм при использовании данного устройства держите руки подальше от опоры, роликов и кабельного канала. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| Перед использованием обязательно осматривайте устройство. Заменяйте любые отсутствующие, изношенные или поврежденные детали только запасными частями Greenlee. |

Описание

Ручная кабельная лебедка 766 предназначена для протяжки кабеля в случаях, требующих небольшого усилия, когда правила и нормы работы с электрооборудованием позволяют протягивать через кабельный канал проволочный трос. Благодаря небольшим размерам и конструкции в виде одной детали лебедку можно очень быстро подготовить к работе.

Использование лебедки

Чтобы правильно расположить лебедку 766 для протяжки кабеля, установите круглый наконечник рамы сверху на конец кабельного канала таким образом, чтобы он опирался в двух или четырех точках, как показано на рисунке ниже.

Кабель должен всегда проходить между роликом рамой лебедки.

Для подачи проволочного троса:

Переместите стопорный рычаг лебедки в среднее (нейтральное) положение. Если рукоятка установлена, снимите ее, и вытягивайте проволочный трос с катушки, пока он не достигнет противоположного конца кабельного канала.

Для протяжки кабеля:

Передвиньте стопорный рычаг лебедки к раме. Задвигайте рукоятку на вал привода, пока она не установится на квадратный фиксатор вала привода. Зафиксируйте рукоятку на месте пружинным фиксатором. Для использования высокой скорости устанавливайте рукоятку на вал привода, который располагается ближе к катушке, и вращайте рукоятку против часовой стрелки. Для использования низкой скорости устанавливайте рукоятку на вал привода, который располагается дальше от катушки, и вращайте рукоятку по часовой стрелке.

Изменение скорости в процессе протяжки:

Оставьте стопорный рычаг лебедки в его положении (направленным в сторону рамы). Снимите пружинный держатель. Снимите рукоятку с вала, и установите ее на другой вал. Установите пружинный держатель на место. Чтобы продолжить протяжку кабеля, вращайте рукоятку в противоположном направлении.

ВНИМАНИЕ

Перемещайте стопорный рычаг лебедки во время протяжки кабеля, только крепко удерживая рукоятку. Перемещение стопорного рычага снимет нагрузку и вызовет быстрое вращение рукоятки, что может привести к травмам оператора или находящегося рядом персонала.

Для снятия натяжения проволочного троса:

Немного поверните рукоятку, как при протягивании кабеля. Удерживая рукоятку, переместите стопорный рычаг лебедки в среднее (нейтральное) или противоположное положение. Вращайте рукоятку в противоположном направлении, пока на ней не будет ощущаться никакого усилия.

Замена срезной чеки:

Тяговое усилие лебедки 766 ограничивается срезной чекой. Чтобы заменить сломанную срезную чеку, сначала удалите ее остатки из вала привода и фиксатора вала привода. Совместите отверстия и края новой чеки привода таким образом, что она не выступала с обеих сторон фиксатора.

Замена проволочного троса:

В случае обрыва или износа проволочный трос следует заменить. При замене троса на катушке, трос должен выходить из нее ближе к раме лебедки.

Конструкция ручной кабельной лебедки

Список деталей

| Обозначение | Номер детали | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 50282808 | Узел рукоятки лебедки (включает 9, 12 и 23) | 1 |
| В | 50208047 | Т-образная рама (включает 1-4, 10, 11, 13 и D) | 1 |
| С | 50282816 | Узел лебедки (включает 7, 8, 13, 14-22, 24-30) | 1 |
| D | 50207970 | Рукоятка лебедки (включает 5, 6, 11, 13 и 32) | 1 |
| Е | 90509544 | Трос (60 метров) | 1 |
| 1 | 50182064 | Болт носовой части | 1 |
| 2 | 50138952 | Шайба проставки носовой части | 2 |
| 3 | 50182080 | Проставка носовой части | 1 |
| 4 | 50138928 | Шкив носовой части (включая втулку) | 1 |
| 5 | 50207997 | Фиксатор | 2 |
| 6 | 52024404 | Поперечина | 1 |
| 7 | 50282603 | Ролик | 1 |
| 8 | 50282611 | Болт ролика | 1 |
| 9 | 52024402 | Пружинный держатель | 1 |
| 10 | 90505360 | Болт крепления лебедки | 2 |
| 11 | 90514343 | Шайбы, 3/8, плоские | 6 |
| 12 | 52024403 | Рукоятка | 1 |
| 13 | 90514351 | Гайка, 3/8-16 UNC, со стопорной шайбой | 5 |
| 14 | 50282654 | Узел редуктора | 1 |
| 15 | 50282662 | Приводной вал, низкая передача | 1 |
| 16 | 50282670 | Приводной вал | 1 |
| 17 | 50282689 | Втулка | 2 |
| 18 | 50282697 | Рама лебедки | 1 |
| 19 | 50282700 | Шестерня | 2 |
| 20 | 50282719 | Подшипник | 2 |
| 21 | 50145681 | Срезная чека | 2 |
| 22 | 50315897 | Фиксатор приводного вала (без резьбы) | 2 |
| 23 | 50282735 | Шплинт | 2 |
| 24 | 50282743 | Втулка | 2 |
| 25 | 50282751 | Болт Posi-Lok | 1 |
| 26 | 50282778 | Стопор лебедки | 1 |
| 27 | 90513649 | Шайба, 5/16, плоская | 1 |
| 28 | 50138839 | Стопорный кулачок | 1 |
| 29 | 50282786 | Пружина | 1 |
| 30 | 90503724 | Гайка, 1/4-20 UNC | 1 |
| 32 | 52001986 | Винт, 3/8-16 UNC х 2-1/4 с шестигранной головкой | 1 |
| 35 | 50314580 | Цилиндрическая втулка (используется с деталью 25) | 1 |
| 36 | 90533488 | Гайка, 9/16-18 UNF | 2 |
|  | 50315900 | Ремкомплект приводного вала (низкая передача) (включает 15, 36 и 22 без резьбы) |  |
|  | 50315919 | Ремкомплект приводного вала (включает 16, 36 и 22 без резьбы) |  |